## Hur man går tillväga för att få elda i sin kakelugn

Sedan 1999 råder ett generellt eldningsförbud i Föreningens fastigheter. Undantaget är vindslägenheterna som är utrustade med ordentliga rökkanaler. Dock är det möjligt att få ett tillstånd till eldning om man följer nedan rekommendationer. Notera att alla kostnader, som rör provtryckning och sotning skall respektive kakelugnsinnehavare stå för.

- Innan man börjar skall styrelsen informeras om att man vill söka tillstånd för att elda. Föreningen behöver denna information för att säkerställa att inte rökkanalen har plåtats igen. Se vidare punkt 5.

- Först tar man kontakt med en auktoriserad kakelugnsmakare som kan ge en offert på vad det skulle kosta att renovera kakelugnen. Kostanden kan variera mellan 20 000 till 40 000 SEK beroende på kakelugnens kondition. Om man behöver sätta om hela kakelugnen (total renovering) skall man vara medveten om att det är en ganska dammig affär. Sök på ENIRO eller dylikt efter lämplig kakelugnsmakare.

- Även om kakelugnen kan vara i ganska gott skick så behöver rökkanalerna nästan alltid tätas pga. att de inte har använts på länge. Kostnaden idag ligger nog på 2000 SEK/meter rökkanal till taket. Man får räkna med ca 4 meter per våning upp till taket. Dvs. bor man på femte våningen så blir kostnaden för tätning motsvarande 4 meter rökkanal, Bor man på fjärde våningen så blir kostnaden för tätning motsvarande 8 meter rökkanal, osv. Det finns idag olika typer av metoder för att täta rökkanaler. Rådgör med kakelugnsmakaren om vilken metod som är lämpligast.

- När kakelugn och rökkanaler är täta så måste hela anläggningen provtryckas. Notera att om kakelugnen har totalrenoverats skall den torka först i ca 3 månader innan provtryckning kan utföras. ELDNING FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKE INNAN INTYG PÅ GODKÄND PROVTRYCKNING HAR UTFÄRDATS. Provtryckning och intyganden sker av valfri skorstensfejarmästare. Hör med kakelugnsmakaren vem de rekommenderar. Notera att den som utför provtryckningen behöver komma åt alla hushåll som befinner sig emellan den egna kakelugnen och taket (Bor man på tredje våningen behövs tillträde till fjärde och femte våningen ovanför sig) När intyget är utfärdat skall en kopia snarast skickas till styrelsen.

- Styrelsen kommer via DRIFTA, vår tekniska förvaltare, att undersöka om den renoverade rökkanalen har plåtats igen på taket. Om så är fallet får en beställning ske för att öppna rökkanalen. OBS om eldning sker trots att rökkanalen inte har öppnats på taket, kommer all rök att komma in i det rum som kakelugnen står.

- Vart fjärde år skall alla rökkanaler sotas. På Södermalm sköts sotningen om av Peter Sotare. De har fått kopior på alla godkända provtryckningar. De meddelar oss när det är dags för sotning, så föreningen behöver inte beställa detta speciellt. Föreningen kommer att ta den initiala kostnaden, men varje kakelugnsinnehavare, där sotning har skett, kommer att efterfakturerats för sotningskostnaden.

LYCKA TILL